Renoveringsblankett Brf Glädjen

Medlem/bostadsrätthavare till lägenhet nr: ___________

Namn:

Datum:

Åtgärdsbeskrivning

Jag/vi har för avsikt att vidta förändringar i lägenheten (även baksidan av blanketten kan användas):

Jag/vi kommer att anlita följande entreprenörer (Observera behörighetskraven för våtutrymmen nedan):

Jag/vi är införstådda med att jag/vi ansvarar för att följande regler efterföljs under ombyggnation/renoveringen:

- Under inga omständigheter får byggskräp slängas inom föreningens fastighet.

- Grannar ska informeras minst en vecka i förväg om mycket störande arbeten (exempelvis bilning av betong, avstängning av vatten mm) med då detaljerade tidsangivelser som möjligt. Dessa typer av arbeten får göras helgfri måndag-fredag mellan kl 08:00-18:00.

- Observera att avloppsstammar och gasledningar ligger alldeles innanför ytskiktet i köksväggen. Detta är viktigt att tänka på när man borrar och till exempel sätter upp nya köksskåp. Att borra hål i en gasledning kan få förödande konsekvenser liksom att en fuktskada lätt kan uppstå när det skruvas hål på en avloppsledning.

- Entreprenörer som renoverar badrum och WC skall ha minst behörighet för utförande av arbeten enligt PERs Branschregler eller motsvarande för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen. Entreprenören skall efter renovering till bostadsrättshavaren med kopia till föreningen lämna kvalitetsdokument med 10 års garantitid på genomfört arbete i enlighet med Konsumenttjänstlagen. Installationsföretaget skall överlämna ”intyg om säker vatteninstallation” till bostadsrättshavaren.

- Vid renovering av badrum skall golvbrunn bytas ut. Vid byte av golvbrunn skall kopplingar användas mellan brunn och groda som appliceras fast med slangklämmor fär att garantera tätning typ Fernco-kopplingar. Vid detta arbete rekommenderas att taket till grannen under stämplas på grund av risk för genomborrning.

- Föreningens badrum och kök är relinade. Du bör kontrollera vilka rör som är relinade. De rör som av någon anledning inte är relinade ska bytas ut (detta är antecknat i egenkontrollspärm från Relino som överlämnats till föreningen). Om det blir aktuellt att kapa ett rör som är relinat ska det sågas med en tigersåg/vinkelslip. Det går inte att använda en rörkap eftersom det resulterar i att reliningen/plasten i röret spricker. Vid skarvning av nytt rekommenderas att använda en godkänd invändig gumminippel (nippeln ska vara avsedd för att gjutas in). På så sätt ansluts det nya röret invändigt i det rör som relinats. Reliningen är av en mycket tålig plast men precis som att traditionella rör kan spricka kan även reliningen spricka om man är ovarsam.

Ort, datum: _________________________________

________________________________	_______________________________
Underskrift			make/maka/sambo

Fortsättning från framsidan: Jag/vi har för avsikt att vidta förändringar i lägenheten

Innehållet i blanketten kommer delvis från  Berg Fastighetsjuridik AB.

Beslut

Ansökan 	 beviljas

avslås

Motivering/särskilda villkor:

_____________________________________________________	_______________________
Styrelsens underskrift (2 personer)			Ort/datum